ชื่อโครงการ    	การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ชื่อผู้วิจัยหลัก  	จำรัส   กิ่งสวัสดิ์

ชื่อผู้วิจัยร่วม 		เฉลียว  เพชรทอง    นัฐพงษ์  ทองปาน    ณัฐพล รุ่นประแสง

แหล่งทุนสนับสนุน	สำนักงบประมาณ

ปีงบประมาณ 		2550

# บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารหอมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเพื่อพัฒนาวิธีการเก็บกักสารหอมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ดอกมะลิขนาด  1 กิโลกรัม เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 99.8 ปริมาณ     600 มิลลิลิตร โดยในการทดลองใช้อัตราการไหลของอากาศที่ 3 ลิตรต่อนาที อุณหภูมิการควบแน่น 0- 5 องศาเซลเซียส และใช้อุณหภูมิการระเหยตัวของสารหอมในดอกมะลิที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส โดยท่อแยกสารหอมภายในบรรจุเม็ดแก้ว เพื่อลดความเร็วของอัตราไหลของอากาศและเป็นจุดช่วยควบแน่นสารหอมในขณะที่สารตัวทำละลายถูกฉีดลงมาเป็นฝอยละอองจากหัวฉีดในทิศทางที่สวนทางกัน ระหว่างไอของสารหอมกับสารตัวทำละลาย มีความยาว 40  เซนติเมตร จำนวน 4 ท่อ ผลปรากฏว่า เครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารหอมมีประสิทธิภาพในการเก็บกักสารหอมได้ ร้อยละ 80 ใช้เวลาในการสกัดจนสมบูรณ์ทั้งหมด 12 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังพบว่า ลดการปนเปื้อนของสารที่จะติดมากับสารตัวทำละลาย ยังช่วยในการสกัดสารหอมจากพืชบางชนิดที่มีการระเหยของกลิ่นได้ง่าย และใช้สารตัวทำละลายที่จำนวนน้อย